## Slide 1
停等协议有限状态机的设计
Team2 韩贤煜 周靖杭 曾坤 贾杰凡

## Slide 2
二、发送方与接收方状态转移
三、状态转移表与总结
目 录
CONTENTS
一、协议基础与核心要素

## Slide 3
Part.1
协议基础与核心要素

## Slide 4
一、协议基础与核心要素
1. 停等协议核心原理
(1) 核心逻辑: 发送方发单帧后停止发送, 等待ACK或超时重传, 收确认后发下一帧, 实现半双工可靠传输
(2) 核心问题: 解决信道不可靠导致的帧丢失、帧损坏、重复帧问题
2. 有限状态机四要素
要素 | 内容
状态集合(Q) | 发送方: {等待发0, 等待ACK0, 等待发1, 等待ACK1} 接收方: {等待帧0、等待帧1}
输入事件(Σ） | 数据帧接收、ACK接收、NAK接收、定时器超时
初始状态(q) | 发送方: 等待发送0; 接收方: 等待帧0
转换函数(δ) | 定义不同状态下输入事件对应的状态迁移与动作

## Slide 5
Part.2
发送方与接收方
状态转移

## Slide 6
二、发送方与接收方状态转移
发送方有限状态机状态流转
接收方有限状态机状态流转

## Slide 7
Part.3
状态转移表

## Slide 8
三、状态转移表
发送方状态转移表
当前状态 | 输入事件 | 执行动作 | 下一状态
当前等待发送帧0 | 上层数据就绪 | 封装帧0、启动计时器、发送 | 等待ACK0
等待ACK0 | 有效ACK0到达 | 停止计时器、切换序号 | 等待发送帧1
等待ACK0 | 超时/NAK | 重发帧0、重启计时器 | 等待ACK0
等待发送帧1 | 上层数据就绪 | 封装帧1、启动计时器、发送 | 等待ACK1
等待ACK1 | 有效ACK1到达 | 停止计时器、切换序号 | 等待发送帧0
等待ACK1 | 超时/NAK | 重发帧1、重启计时器 | 等待ACK1

## Slide 9
三、状态转移表
当前状态 | 输入事件 | 执行动作 | 下一状态
等待帧0 | 正确帧0 | 发ACK0、交付数据 | 等待帧1
等待帧0 | 错误/重复帧0 | 丢弃、无响应 | 等待帧0
等待帧1 | 正确帧1 | 发ACK1、交付数据 | 等待帧0
等待帧1 | 错误/重复帧1 | 发ACK1、交付数据 | 等待帧1
总结:
1. 序号设计: 仅需1位序列号(0/1), 即可区分新旧帧, 有效解决了重复帧的问题
2. 核心机制: 通过超时重传应对数据丢失, 通过ACK校验确认数据成功接收, 通过CRC校验检测数据帧是否损坏, 保证了传输的可靠性
3. 设计优势: 协议逻辑非常简单, 实现成本低, 是理解更复杂的滑动窗口协议的基础和原型
接受方状态转移表